## Slide 1: Nye prosjekter Gransherad idrettslag
Kunstsnøanlegg
Ny vei bru
Skiskytterstandplass
Mulige forbedringer lysløype trase

## Slide 2: Flyttbare snødyser 4-6 stk. Kompressor og pumpeanlegg prefabrikert kontainer Nedgravd rørsystem med tappekummer
Komplett anlegg leert av JL teknikk

## Slide 3: Ny bru Type tre buebru limtre Moelven

## Slide 4: Limtre dragere 7 stk tredekke bæresøyler budsjett: 350.000- Fyllinger sprengstein 1700m3 betongfundamenter 4 stk. Alternativ betong bru spenncon prefab. 540.000- biltrafikk stål dragere he240b + 4 stk. tredekke!!!

## Slide 6: GIL skyskytter- station inntegnet forslag til supplering av løypenett 1,5km 1,7km sum 2,5km runder Unngå møte problematikk tunneler 3km, under renn.

## Slide 7
Sprengning medfører kulefang. Mulig at det må tilføres 1m høy voll.
Overskuddsmasser til bru og standplass. 2150m3
Tilnærmet massebalanse
Gjenbruk Skiver i fra Grønnkjær!!

## Slide 8: Standard støysonebilde stadion 65 og 70 db uten ekstra støyskjerming, ikke anbefalt bebyggelse på innsiden av 65db grensa. Arealplan.

## Slide 9
Skiskytter stadion
Sprengningsarbeider 2150m3
20 Standplasser av 3m 60m totalt
Nasjonal/internasjonal standard til og med Norges cup.
Ny bru over kommunal veg
Bruvederlag 1700m3 bredde 6m.
Betong fundamenter søyler og østre og vestre vederlag.
Asfaltering rekkverk, for rulleski.
Lysløype
Muligheter for omlegging av lysløype for å unngå underganger 1.5 km eller 1,7km +1km lysløype.
Flerbruk
Flerbruk sikker veg kryssing Sulegusten!
Utvidelse av eksisterende flerbruksanlegg
Sykkel-rulleski-tursti-……..

## Slide 10
Prosjekt | kostnader | Grunnarbeider/ egeninnsats
Snøkanon anlegg. Jl topptekikk AB Nedgravd røranlegg 900m 6 snøkanoner Pumpe og kompressoranlegg Tillegg tilknytningskost el | Komplett kr 1.700.000- Kr. 100.000- | (350.000-til 450.000)
Ski skytter stadion Grave og Sprengningsarbeider 2100m3 Skiver lys og el Overskuddsmasser legges i bakgrunnsvoll, standplass og bru. | 600.000-800.000 200.000- | (300.000-500.000) (100.000) (brukte skiver Grønnkjær)?
Ny bru Etablering av fyllingers vederlag 1700m3 Betong fundamenter 4 stk. Brubæring, trebuer, betong elementer stål! Rekkverk og montering | (inkl i skiskytter stadion) Kr 400.000- 350.000-550.000 100.000-200.000 | Kr 200.000- (forskaling arbeider) kr100.000-

## Slide 11
Prosjekt | kostnader | Grunnarbeider/ egeninnsats
Snøkanon anlegg. | Komplett kr 1.800.000- | (350.000-til 450.000)
Ski skytter stadion | Kr 1.000.000- | (400.000-600.000)
Ny bru Forutsatt masser fra skiskytterstadion | Kr 1.000.000- | (200.000-400.000)
Asfaltering Fra garasje til enden av skiskyttes stadion 500m | Kr 500.000- | (200.000)
Sum | Kr 3.8 mill. | 1.15 mill.- 1.65 mill
Kost. | 2,15 mill- 2,65 mill. |